## Slide 1
Hrvatsko asfaltersko društvo
Obilježja kolnika koja utječu na otpornost prema klizanju, ispitivanja kojima se ona kvantificira i pripadajući uvjeti kvalitete
Mladen Fistrić
CESTA d.o.o., PULA
Seminar ASFALTNI KOLNICI 2015
Opatija, 05. – 06. 03. 2015.

## Slide 2: TEKSTURA
Općenito: vizualna i taktilna obilježja neke tvari ili površine nekoga tijela; građa, struktura neke tvorbe
Kod kolnika: neravnine, nepravilnosti na njegovoj površini (hrapavost, grubost, “otvorenost” površine)

## Slide 3: KLASIFIKACIJA TEKSTURA KOLNIKA
Na temelju “valnih duljina” neravnina (PIARC i ISO 13473)
Mikrotekstura
1(5) µm – 0,5 mm
Makrotekstura
0,5 – 50 mm
Megatekstura
50 – 500 mm
Ravnost (roughness/unevenness)
500 mm – 100 (50) m

## Slide 4: UTJECAJ TIPA TEKSTURE NA FIZIKALNE POJAVE PRI VOŽNJI
Otpornost na klizanje dominantno je uvjetovana mikro i makroteksturom

## Slide 5: MIKRO I MAKROTEKSTURA
Mikrotekstura – “hrapavost” površine zrna agregata
Makrotekstura – neravnine, udubljenja i izbočenja na površini asfalta

## Slide 6: OTPORNOST PREMA KLIZANJU
SILA TRENJA IZMEĐU AUTO-GUME I POVRŠINE KOLNIKA IMA DVIJE GLAVNE KOMPONENTE:
ADHEZIJU gume i površine kolnika
HISTEREZU deformacije gume

## Slide 7: MIKROTEKSTURA
– ovisi o vrsti, veličini, odnosu
veličina i obliku kristala u
kamenu (zrnima agregata)
Dijabaz / Spilit
A B
A B

## Slide 8: MIKROTEKSTURA
Mohsova relativna skala tvrdoće minerala
Talk 1
Gips 2
Kalcit 3
Fluorit 4
Apatit 5
Ortoklas 6
Kvarc 7
Topaz 8
Korund 9
Dijamant 10 vapnenac

## Slide 9: MIKROTEKSTURA
Postojanost povoljne mikroteksture ovisi o otpornosti kamena prema zaglađivanju
Ispitivanje kojim se određuje: PSV
NE: LA, AAV, MDE

## Slide 10: MAKROTEKSTURA
Ovisi o sastavu asfaltne mješavine ☺!☺!☺
Najvećem zrnu agregata i udjelu pojedinih veličina zrna (frakcija)
Vrsti agregata (drobljeni, prirodni, industr.)
Udjelu i vrsti bitumena
Udjelu šupljina u asfaltnoj mješavini

## Slide 11: MAKROTEKSTURA
Iz nabrojanog proizlazi da ovisi i o:
Vrsti asfaltne mješavine (AC, BBTM, SMA…)
Tipu asfaltne mješavine
(AC11 surf 45/80-65 AG1 M2-E ili AC11 surf 50/70 AG4 M4-E)

## Slide 12: MAKROTEKSTURA
Vrsta asfaltne mješavine
SMA16 45/80-65
BBTM 8B 45/80-65
AC11 surf 50/70

## Slide 13: MAKROTEKSTURA
tip asfaltne mješavine
(AC11 surf 45/80-65 AG1 M2-E ili AC11 surf 50/70 AG4 M4-E)
– i unutar istog tipa može biti značajnih razlika
Chart: Granulometrijski dijagram
| 1.2969276848967899 | 2.4114902907066593 | 4.5 | 6.1471811553947795 | 8.3972969238312665 | 11.471045645873359 | 13.346292047445157 | 15.669910139330234 | 18.231572215211127 | 21.254567052594275 | 24.955032797163835 | 29.034594233729376
Granične krivulje za AC11 surf (Razrada tehničkih uvjeta 2012) | 10 | 27 | 41 | 50 | 72 | 92 | 100
Granične krivulje za AC11 surf (Razrada tehničkih uvjeta 2012) | 3 | 6 | 16 | 25 | 42 | 70 | 90 | 100
 | 0 | 100
 | 0 | 100
 | 0 | 100
 | 0 | 100
 | 0 | 100
 | 1
 | 0 | 100
 | 0 | 100
 | 0 | 100
 | 0 | 100
Chart: Granulometrijski dijagram
| 1.2969276848967899 | 2.4114902907066593 | 4.5 | 6.1471811553947795 | 8.3972969238312665 | 11.471045645873359 | 13.346292047445157 | 15.669910139330234 | 18.231572215211127 | 21.254567052594275 | 24.955032797163835 | 29.034594233729376
Granične krivulje za AC11 surf (Razrada tehničkih uvjeta 2012) | 10 | 27 | 41 | 50 | 72 | 92 | 100
Granične krivulje za AC11 surf (Razrada tehničkih uvjeta 2012) | 3 | 6 | 16 | 25 | 42 | 70 | 90 | 100
 | 0 | 100
 | 0 | 100
 | 0 | 100
 | 0 | 100
 | 0 | 100
 | 1
 | 0 | 100
 | 0 | 100
 | 0 | 100
 | 0 | 100

## Slide 14: METODE ISPITIVANJA
ISPITIVANJA MIKROTEKSTURE
(nisu primjenjiva kod kolničkih površina)
ISPITIVANJA MAKROTEKSTURE
(MTD-mean texture depth, MPD-mean profile depth)
ISPITIVANJA OTPORNOSTI NA KLIZANJE (koeficijent trenja i/ili razni indeksi trenja)

## Slide 15: ISPITIVANJA MAKROTEKSTURE
VOLUMETRIJSKA METODA
- HRN EN 13036-1:2010, ASTM E965, ISO 10844
- “sand-patch”, mjeri se promjer “mrlje” pijeska na površini kolnika i izračunava se:
MTD = 4V / ΠD2 (mm)
(srednja dubina teksture)

## Slide 16: ISPITIVANJA MAKROTEKSTURE
ELECTRO-OPTIC METHOD (EOM)
CIRCULAR TEXTURE METER (CTM)
- “laserske” metode
- mjere udaljenosti od nekog referentnog nivoa do točaka u neravninama površine kolnika i izražavaju rezultat kao MPD (mm)
(srednja dubina
profila)

## Slide 17: ISPITIVANJA OTPORNOSTI NA KLIZANJE
STATIČNE (TOČKASTE) METODE
- British Pendulum Tester (SRT)
- Dynamic Friction Tester (DFT)
DINAMIČKE (KONTINUIRANE) METODE
- niz metoda temeljen na mjerenjima ispitnim kotačem tijekom vožnje u različitim režimima kočenja

## Slide 18: PENDULUM TESTER (SRT)
HRN EN 13036-4:2012 Površinska svojstva cesta i aerodromskih operativnih površina – Metode ispitivanja – 4. dio: Metoda mjerenja otpornosti površine na klizanje: Ispitivanje klatnom
Gumeni klizač na klatnu
određenih dimenzija i
mase

## Slide 19: DYNAMIC FRICTION TESTER
Disk s tri gumena klizača, vrti se različitim brzinama i mjeri koeficijent trenja
- ASTM E1911

## Slide 20: DINAMIČKE METODE
Četiri režima kočenja (uvjeta ispitivanja)
- mjerenje bočnih
sila/koef. (sideways
force methods)
- stalni omjer uzd.
proklizavanja
(fixed slip methods)
- uzd.blokirani kotač
(locked wheel m.)
- uzd.kontrolirano
klizanje (variable slip m.)

## Slide 21: DINAMIČKE METODE
Grip tester ®
mjerenje koef. bočne sile (SFCS): SCRIM®

## Slide 22: DINAMIČKE METODE
Ispitne norme iz niza CEN/TS 15901 (1-15) Površinska svojstva cesta i aerodromskih površina
U RH prihvaćene:
HRS CEN/TS 15901-6:2009 Postupak za određivanje otpornosti na klizanje površine kolnika mjerenjem koeficijenta bočne sile (SFCS): SCRIM®
HRS CEN/TS 15901-7:2009 Postupak za određivanje otpornosti na klizanje površine kolnika uporabom uređaja sa stalnim omjerom uzdužnog proklizavanja (LFCG): Grip Tester®

## Slide 23: DINAMIČKE METODE
HRS CEN/TS 15901-11:2011 Postupak za određivanje otpornosti na klizanje površine kolnika uporabom uređaja s uzdužno blokiranim kotačem (LFCSR): SRM
HRS CEN/TS 15901-12:2011 Postupak za određivanje otpornosti na klizanje površine kolnika uporabom uređaja s uzdužno kontroliranim klizanjem: BV 11 i Saab friction tester (SFT)
HRS CEN/TS 15901-13:2011 Postupak za određivanje otpornosti na klizanje površine kolnika mjerenjem koeficijenta bočnog trenja (SFCO): Odoliograph

## Slide 24: DINAMIČKE METODE
HRS CEN/TS 13036-2:2011 Površinska svojstva cesta i aerodromskih operativnih površina – Metode ispitivanja – 2. dio: Ocjenjivanje otpornosti na klizanje površine kolnika uporabom dinamičkih mjernih sustava
S …… (slip speed) brzina proklizavanja (km/h)
S = v-vP v … brzina vozila (km/h)
vP… obodna brz.g. (km/h)
SR .… (slip ratio) omjer proklizavanja
SR = (v-vP)/v = S/v

## Slide 25: DINAMIČKE METODE
HRS CEN/TS 13036-2:2011
SKID RESISTANCE INDEX
SRI = B x F x e(S-30)/S0
S0=a x MPDb… parametar (koeficijent) brzine ovisan o makrosteksturi ispitivane površine
a, B, b ………. parametri dobiveni kalibracijom korištenog uređaja
F ……………… izmjereni koeficijent trenja
S ……………… brzina proklizavanja (km/h)
S=v-vP S=v x SR

## Slide 26: DINAMIČKE METODE
SKID RESISTANCE INDEX
SRI = B x F x e(S-30)/S0 S0 = a x MPDb
MPD = (5 x MTD -1)/4 za MTD>0,2
MPD=0 za MTD<0,2
Postoji i IFI (International Friction Indeks) razvijen od PIARC-a na temelju istraživanja od 1992-1995 i usvojen ka standard ASTM E1960-98

## Slide 27: TEKSTURA I BRZINA
Utjecaj mikro i makroteksture na koefic. trenja pri različitim brzinama

## Slide 28: ZAHTJEVI U “RAZRADI…”

## Slide 29: ZAHTJEVI U “RAZRADI…”