## Slide 1
IZVEDBA RECIKLIRANOG SLOJA KOLNIKA PO
HLADNOM POSTUPKU KORIŠTENJEM ISKLJUČIVO
RECIKLIRANOG AGREGATA
CONSTRUCTION OF COLD RECYCLED BASE
LAYER USING ONLY RECYCLED AGGREGATE
DAMIR POCRNJA,
9. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ASFALTNI KOLNICI 2025
9. INTERNATIONAL CONFERENCE ASPHALT PAVEMENTS 2025
OPATIJA 08. – 09. 05. 2025.

## Slide 2
Hladno recikliranje kolnika je postupak ponovne upotrebe oštećenih slojeva kolničke konstrukcije za izradu novih slojeva a da se u procesu proizvodnje mješavina i sloj ne zagrijavaju
Vrste veziva koje se koriste kod izvedbe hladnog recikliranja
  Cement (sam ili s dodacima)
  Upijenjeni bitumen
  Bitumenska emulzija

## Slide 3
Karakteristike veziva s obzirom na odabir
  Bitumenska veziva - veća elastičnost sloja
  Hidraulična veziva – veća krutost (cement)
  Rad pod prometom
Slika 1. Tablica sastava reciklirane mješavine iz Tehnički uvjeti za izradu hladno recikliranih slojeva kolničke konstrukcije državnih cesta”,

## Slide 4
Karakteristike sloja s obzirom na odabir upjenjenog bitumena kao veziva:
  Prednosti
    Fleksibilnost
    Relativno jednostavna primjena
    Opća prihvaćenost u industriji
    Rano puštanje u promet
    Otpornost na vlagu
    Trajnost
  Nedostaci
    Relativno skup
    Upjenjeni bitumen traži zagrijavanje odnosno održavanje temperature miješanja
    Veća prirodna vlaga materijala je problem za mješavine s bitumenskom emulzijom

## Slide 5
Tehnologija izvedbe obnove kolnika postupkom hladne reciklaže:
  In situ ili in plant
  In situ
  Izvodi se na licu mjesta posebnim strojevima : prvo se po uređenoj i priređenoj podlozi vrši doziranje hidrauličkog veziva posipačima u količini predviđenoj recepturom. Po završenom nanošenju hidrauličkog veziva vrši se umješavanje reciklerima na projektiranu debljinu sloja uz dodavanje po potrebi bitumenskog dijela veziva i vode (prema recepturi) u homogenu hladno recikliranu mješavinu. Završno planiranje se izvodi grejderom a mehaničko zbijanje valjcima različitih kombinacija

## Slide 6: Recikler WR 2500S proizvođača Wirtgen i posipač SW 16 prizvođača Streuermeister
Slika 2. Recikler i posipač

## Slide 7
  In plant
  Izvodi se na stacioniranom mobilnom postrojenju na gradilišnoj deponiji. S gradilišta se ukloni strojevima za glodanje stari (frezani) asfalt i deponira se i drobilicama priredi za izradu hladnoreciklirane mješavine. U komoru s dva polja dodaje se osnovni materijal (glodani asfalt i dopunska kamena frakcija određena recepturom). Hidrauličko vezivo, bitumen i voda dodaju se u posebnoj integriranoj komori za umješavanje (postoci zadani recepturom), preko kompjutera upravljačkog pulta u kabini. Nakon utovara mješavina se transportira do mjesta ugradnje. Ugradnja se izvodi finišerom, a mehaničko zbijanje kombinacijom valjaka ovisno o debljini projektiranog sloja.

## Slide 8: Postrojenje za produkciju hladnoreciklirane mješavine KMA 200 proizvođača Wirtgen
Slika 3. postrojenje KMA 200 u radu

## Slide 9
Prednosti i nedostaci in plant postupka u odnosu na in situ postupak:
  Prednosti
    Zamjene donjih slojeva, posteljice, nasipa i sl.
    Značajne korekcija nivelete, proširenja i sl.
    Deponiranja materijal iz iskopa kolničke konstrukcije za kasniju upotrebu
    Točnije doziranja sastavnih materijala
    Homogenizacija materijala
    Bolja ravnost i zbijenost materijala izvedenog sloja
  Nedostaci
    Transport materijala s radilišta na deponij i mješavine na mjesto ugradnje
    Potreba za prostorom na kojem će se vršiti priprema materijala te proizvodnja hladnoreciklirane mješavine

## Slide 10
Projekt sanacija kolnika i zamjena odbojne ograde na autocesti A3 Bregana – Zagreb – Lipovac, dionica od km 167+000 do km 211+000 desno
  Naručitelj: Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb
  Projektant: Institut IGH d.d., Zagreb
  Nadzor: SEDRA consulting d.o.o., Zagreb
  Izvođač: Poslovna udruga
  STRABAG d.o.o., Zagreb
      OSIJEK-KOTEKS d.d., Osijek
      BELFRY d.o.o., Sveta Nedjelja

## Slide 11
Povijest dionice:
Autocesta A 3 Bregana – Zagreb – Lipovac građena je u razdoblju periodu od 1979. godine (dionica Jankomir – Lučko) do 2006. godine (dionica Županja – Lipovac)
Dionica od km 167+000 do km 211+000 (dionica Nova Gradiška – Lužani - Slavonski Brod zapad ) izgrađena je 1988. i 1989. godine

## Slide 12
Projektni zadatak:
Novelacijom projektnog zadatka predviđena je sanacija
postupkom in plant hladnog recikliranja
Projekt sanacije kolnika obuhvatio je sanaciju pretjecajnog,
voznog i zaustavnog traka
Za vozni trak predviđen je nosivi reciklirani sloj NS 32k; HR
UB debljine 20 cm.
Predviđeno je korištenje ISKLJUČIVO iskoristivog materijala iz postojećeg kolnika (glodani asfalt, glodana cementna stabilizacija)

## Slide 13
Postojeći i obnovljeni kolnik
Postojeći kolnik
Obnovljeni kolnik

## Slide 14
Projektirana kolnička konstrukcija
pretjecajnog traka voznog traka zaustavnog traka

## Slide 15
Optimizacija prethodnog radnog sastava (receptura)
Definiran je omjer glodanog frezanog asfalta i glodane cementne stabilizacije
    Glodani frezani asfalt 60%
    Glodana cementna stabilizacija 40 %
Slika 9. Optimizacija prethodnog sastava

## Slide 16: Rezultati ispitivanja granulometrijskog sastava glodane cementne stabilizacije za dodatak glodanom asfaltnom materijalu
Rezultati ispitivanja granulometrijskog sastava glodanog asfaltnog materijala 0/32 mm
Slika 11. Grafički prikaz glodanog asfaltnog materijala

## Slide 17
Granulometrijski sastav glodanog asfaltnog materijala 0/32 s dodatkom glodane cementne stabilizacije

## Slide 18
Ispitivanja i analize materijala i veziva za definiranje prethodnog radnog sastava vršeni su u laboratoriju TPA u Donjoj Lomnici
uređaj ASFALTANALIZATOR

## Slide 19
Prethodni radni sastav
Glodani asfaltni materijal s glodanom cementnom stabilizacijom (60 : 40) 100%
Cement CEM II / B-W 42,5N „ Kakanj d.d.” 1,0%
Bitumen 70/100 1,9%
Voda 3,8%
Prethodni sastav

## Slide 20
Izvođenje nosivog hladno recikliranog sloja NS 32k; HR UB debljine 20 cm in plant tehnologijom
Glodanje asfaltnih slojeva
Glodanje cementne stabilizacije voznog traka
Priprema glodanog materijala za miješanje (drobljenje i prosijavanje )
Umješavanje i proizvodnja hladno reciklirane mješavine
Transport mješavine i njena ugradnja iu nosivi hladno reciklirani sloj

## Slide 21: Glodanje asfaltnih slojeva i sloja cementne stabilizacije voznog traka
  Glodanje asfaltnih slojeva i sloja cementne stabilizacije obavljeno je Wirtgen glodalicama raznih tipova W 200i, W 210i, W 210Fi, W 220 i W 2000, prema mogućnostima s obzirom na regulaciju prometa.
  Jedan dio dionice je odrađen i 3D tehnologijom glodanja.
W 200i s rollerima za 3D
Baza za 3D
W 220

## Slide 22: Priprema glodanog materijala za hladnorecikliranu mješavinu (drobljenje i prosijavanje)
  Drobljenje i prosijavanje izglodanih materijala s trase zahvata vršeno je na privremenoj deponiji u sklopu gradilišta sanacije kolničke konstrukcije mobilnom drobilicom ( REMAX 200 SBM ) i sijačicom ( SANDWIK QE 241 ). Navedenom obradom došlo se do zahtijevane granulometrije sukladno tehničkim uvjetima i prethodnom radnom sastavu.
SANDWIK QE 241
REMAX 200 SBM

## Slide 23: Umješavanje i produkcija hladno reciklirane mješavine
  Umješavanje i produkcija hladno reciklirane mješavine vršena je na postrojenjima za hladnu reciklažu KMA 200 i KMA 220i proizvođača Wirtgen. Dva postrojenja su korištena u jednom djelu radova sanacije kolnika zbog potrebe povećane potrošnje na segmentu dugom cca 14 km s tri ekipe ugradnje iste.
KMA 220i
KMA 200

## Slide 24: Transport mješavine i ugradnja u nosivi hladno reciklirani sloj
  Transport mješavine na gradilište i mjesto ugradnje obavljan je tegljačima s poluprikolicom i kamionima. Ugradnja je obavljena finišerima Vogele i Bomag, a mehaničko zbijanje valjcima Bomag i Hamm.
Ugradnja finišerom BOMAG
Mehaničko zbijanje valjak Hamm
Završni izgled površine NS 32k; HR UB

## Slide 25
Tijekom izvođenja radova vršena je kontinuirana kontrola radova. Ispitivanja su pokazala da je proizvedena i ugrađena mješavina u zahtijevanim vrijednostima iz projekta.
Slika 25. LOT 2 Gustoća
Slika 26. LOT 2 Vlačne čvrstoće
Slika 27. LOT 2 Stupanj zbijenosti

## Slide 26
Stupanj zbijenosti
Vlačne čvrstoće
Gustoća

## Slide 27
  Smanjenje CO2 tijekom realizacije ovog projekta je ostvareno u više faza
  Ukupno je iskorišteno oko 16.200,00 m3 cementne stabilizacije kao zamjene za dopunsku frakciju, a 24.300,00 m3 glodanog asfalta
  To je ukupno 40.500,00 m3 manje proizvedene kamene frakcije, te 40.500,00 m3 manje transporta iste od najbližih kamenoloma do deponije postrojenja

## Slide 29
ZAHVALJUJEM NA PAŽNJI