## Slide 1
Tumačenje TPAK-a za odabir optimalnih asfaltnih materijala za različite kategorije cesta
Goran Grubješić, Institut IGH d.d.
Seminar - Projektiranje asfaltnih kolnika, Zagreb, 21.04.2026.

## Slide 2
SEMINAR: PROJEKTIRANJE ASFALTNIH KOLNIKA, ZAGREB, 21.04.2026.
TEHNIČKI PROPIS ZA ASFALTNE KOLNIKE, NN 48/2021
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_05_48_977.html
travanj 2021.
travanj 2026. – priprema za reviziju

## Slide 3
PRIMJENA PROPISA, NN 48/2021
SEMINAR: PROJEKTIRANJE ASFALTNIH KOLNIKA, ZAGREB, 21.04.2026.
nosivo – habajući
zaštitni sloj HI
izravnavajući
…

## Slide 4
OPĆE ODREDBE
SEMINAR: PROJEKTIRANJE ASFALTNIH KOLNIKA, ZAGREB, 21.04.2026.

## Slide 5
RAZVRSTAVANJE vs. TEHNIČKA KATEGORIZACIJA
JAVNIH CESTA
SEMINAR: PROJEKTIRANJE ASFALTNIH KOLNIKA, ZAGREB, 21.04.2026.
Javne ceste u Republici Hrvatskoj razvrstavaju se i tehnički kategoriziraju prema:
Zakonu o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 4/23 i 133/23)
Uredbi o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12)
Razvrstavanje određuje:
prometno,
gospodarsko i
društveno značenje javnih cesta,
Tehnička kategorizacija određuje:
standarde održavanja i gradnje javnih cesta.

## Slide 6
RAZVRSTAVANJE JAVNIH CESTA
SEMINAR: PROJEKTIRANJE ASFALTNIH KOLNIKA, ZAGREB, 21.04.2026.
Javne ceste u Republici Hrvatskoj razvrstavaju se prema:
Odluci o razvrstavanju javnih cesta (NN 109/25, 118/25)
  donosi se svake godine – ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
  javne ceste razvrstavaju u četiri skupine i to: autoceste, državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste.
Ukupno km autocesta: | 1.492
Ukupno km državnih cesta: | 7.443
Ukupno km županijskih cesta: | 9.340
Ukupno km lokalnih cesta: | 8.440

## Slide 7
TEHNIČKA KATEGORIZACIJA JAVNIH CESTA
SEMINAR: PROJEKTIRANJE ASFALTNIH KOLNIKA, ZAGREB, 21.04.2026.
Javne ceste u Republici Hrvatskoj tehnički se kategoriziraju prema:
Odluci o provedbi teh. kategorizacije javnih cesta u RH (24.03.2017.)
  provodi se svake godine – s primjenom u idućoj godini
  upravitelji - u okviru godišnjeg plana građenja i održavanja javnih cesta
  u svrhu ujednačavanja standarda održavanja i građenja
  mjerila: prometno značenje + intenzitet prometa
  ulazni parametar za Projekt kolničke konstrukcije!

## Slide 8
TEHNIČKA KATEGORIZACIJA JAVNIH CESTA (HC)
SEMINAR: PROJEKTIRANJE ASFALTNIH KOLNIKA, ZAGREB, 21.04.2026.

## Slide 9
TEHNIČKA KATEGORIZACIJA JAVNIH CESTA (HC)
SEMINAR: PROJEKTIRANJE ASFALTNIH KOLNIKA, ZAGREB, 21.04.2026.

## Slide 10
TEHNIČKA KATEGORIZACIJA JAVNIH CESTA (ŽUC)
SEMINAR: PROJEKTIRANJE ASFALTNIH KOLNIKA, ZAGREB, 21.04.2026.

## Slide 11
TEHNIČKI PROPIS – PROIZVODI ZA ASFALTNI KOLNIK:
SEMINAR: PROJEKTIRANJE ASFALTNIH KOLNIKA, ZAGREB, 21.04.2026.
Prilog A – Bitumenske mješavine
Prilog B – Površinske obrade
Prilog C – Tankoslojne asfaltne prevlake
Prilog D – Agregat
Prilog E – Reciklažni asfaltni agregat
Prilog F – Bitumen
Prilog G – Kationske bitumenske emulzije
Prilog H – Vruće brtvene mase
Prilog I – Premazi za vruće brtvene mase

## Slide 12
TEHNIČKI PROPIS – BITUMENSKE MJEŠAVINE:
SEMINAR: PROJEKTIRANJE ASFALTNIH KOLNIKA, ZAGREB, 21.04.2026.
1. asfaltbeton (AC) - HRN EN 13108-1
2. asfaltbeton za vrlo tanke slojeve (BBTM) - HRN EN 13108-2
3. splitmastiksasfalt (SMA) - HRN EN 13108-5
4. lijevani asfalt (MA) - HRN EN 13108-6
5. porozni asfalt (PA) - HRN EN 13108-7

## Slide 13
SEMINAR: PROJEKTIRANJE ASFALTNIH KOLNIKA, ZAGREB, 21.04.2026.
SMA
„univerzalac”
ekonomičnost
jednostavnost ugradnje
sklonost deformacijama
bučnost
površinska svojstva
debljina
otpornost na trajne deformacije
trajnost (mastiks)
otpornost na zamor i niske temp.
poboljšanje hvatljivosti
snižavanje buke
cijena / prirodni resursi
nema ručne ugradnje
izbijanje veziva
poboljšanje hvatljivosti
lako ugradljiv
snižavanje buke
ekonomičan
nema ručne ugradnje
ne pridonosi nosivosti
dreniranje
snižavanje buke
celuloza?
potreba čišćenja
manja trajnost
projektiranje odvodnje
Asfaltbeton
BBTM
PA
TEHNIČKI PROPIS – BITUMENSKE MJEŠAVINE:

## Slide 14
TEHNIČKI PROPIS – PROIZVODI:
SEMINAR: PROJEKTIRANJE ASFALTNIH KOLNIKA, ZAGREB, 21.04.2026.
Odabir tipova mješavina je već djelomično preddefiniran u tablicama „J“ TPAK-a!

## Slide 15
TEHNIČKI PROPIS – PROIZVODI:
SEMINAR: PROJEKTIRANJE ASFALTNIH KOLNIKA, ZAGREB, 21.04.2026.

## Slide 16
TEHNIČKI PROPIS – PROIZVODI:
SEMINAR: PROJEKTIRANJE ASFALTNIH KOLNIKA, ZAGREB, 21.04.2026.

## Slide 17
TEHNIČKI UVJETI, 2015.
SEMINAR: PROJEKTIRANJE ASFALTNIH KOLNIKA, ZAGREB, 21.04.2026.

## Slide 18
TEHNIČKI UVJETI, 2015.
SEMINAR: PROJEKTIRANJE ASFALTNIH KOLNIKA, ZAGREB, 21.04.2026.

## Slide 19
AGREGAT
SEMINAR: PROJEKTIRANJE ASFALTNIH KOLNIKA, ZAGREB, 21.04.2026.

## Slide 20
AGREGAT
SEMINAR: PROJEKTIRANJE ASFALTNIH KOLNIKA, ZAGREB, 21.04.2026.
Porijeklo:
prirodni
industrijski
reciklirani
Veličina zrna:
krupni
sitni
miješani
(punilo)
Smjese agregata - sedam primjenskih kategorija:
AG1, AG2, AG3, AG4, AG6, AG7 i AG9
habajući vezni i nosivi
nosivo-habajući, ZSH
prema HRN EN 13043:2003/AC:2006

## Slide 21
AGREGAT
SEMINAR: PROJEKTIRANJE ASFALTNIH KOLNIKA, ZAGREB, 21.04.2026.
prema HRN EN 13043:2003/AC:2006
AG1 ?
AG2 ?
AG3 ?
AG4 ?

## Slide 22
AGREGAT
SEMINAR: PROJEKTIRANJE ASFALTNIH KOLNIKA, ZAGREB, 21.04.2026.
prema HRN EN 13043:2003/AC:2006
AG6 ?
AG7 ?
AG9 ?

## Slide 23
UPOTREBA AGREGATA – HABAJUĆI SLOJEVI
SEMINAR: PROJEKTIRANJE ASFALTNIH KOLNIKA, ZAGREB, 21.04.2026.
 | 0/2 | 2/4 | 4/8 | 8/11 | 11/16
AC 8 surf | 36 | 22 | 42 | - | -
AC 11 surf | 30 | 18 | 27 | 25 | -
AC 16 surf | 28 | 15 | 18 | 17 | 22
 | 0/2 | 2/4 | 4/8 | 8/11 | 11/16
SMA 8 | 16 | 2 | 82 | - | -
SMA 11 | 15 | 8 | 21 | 56 | -
SMA 16 | 10 | 5 | 10 | 9 | 66
 | 0/2 | 2/4 | 4/8 | 8/11 | 11/16
BBTM 8 | 15 | 4 | 81 | - | -
BBTM 11 | 15 | 8 | 11 | 66 | -
 | 0/2 | 2/4 | 4/8 | 8/11 | 11/16
PROIZVODNJA | 30 | 12 | 20 | 20 | 18
za proizvesti 1000 t asfaltne mješavine tipa SMA 11 (d=4,0 cm, š=7,5 m, l=1300 m) treba proizvesti 2880 t frakcija,
neiskorišteno ostaje 2040 t frakcija,
odnosno, potrebno je proizvesti cca 4000 t stijenske mase (40 % jalovina, tampon).
cca 20% godišnje proizvodnje frakcija ostaje neprodano - (0/2, 2/4, 4/8) suficit!

## Slide 24
RECIKLAŽNI ASFALT
SEMINAR: PROJEKTIRANJE ASFALTNIH KOLNIKA, ZAGREB, 21.04.2026.
prema normi HRN EN 13108-8:2016

## Slide 25
RECIKLAŽNI ASFALT
SEMINAR: PROJEKTIRANJE ASFALTNIH KOLNIKA, ZAGREB, 21.04.2026.
RA ne smije sadržavati udio katrana iznad maks. dopuštene vrijednosti
primjenjivost RA za uporabu u bitumenskim mješavinama:
  PKsr < 70 oC (< 77 oC) – primijenjiv analiza homogenosti !,
  PKsr ≥ 70 oC – max 10% u habajuće, max 20 % u vezne i nosive

## Slide 26
RECIKLAŽNI ASFALT – moguća poboljšanja:
SEMINAR: PROJEKTIRANJE ASFALTNIH KOLNIKA, ZAGREB, 21.04.2026.
surface - to - surface course recycling (upravljanje materijalom)
NE koristiti u nevezane slojeve kolničke konstrukcije
investiranje u nove proizvodne pogone

## Slide 27
BITUMEN
SEMINAR: PROJEKTIRANJE ASFALTNIH KOLNIKA, ZAGREB, 21.04.2026.
1. cestograđevni bitumen (20/30, 35/50, 50/70, 70/100)
2. tvrdi cestograđevni bitumen (10/20, 15/25)
3. polimerom modificirani bitumen (…, 25/55-55, 45/80-65, 40/100-65,…)
4. razrijeđeni i omekšani bitumen (Fm X(a) B M(b),…)
Proširiti izbor tipova bitumena za konkretnu namjenu !

## Slide 28
DODACI
SEMINAR: PROJEKTIRANJE ASFALTNIH KOLNIKA, ZAGREB, 21.04.2026.
dopušteni
nema zasebne norme specifikacije
potrebna detaljna laboratorijska ispitivanja – dokaz poboljšanja
…
guma,
plastika,
staklo,
vlakna (aramid, čelik, tekstil, …),
pepeo,
…

## Slide 29
PROIZVODNJA ASFALTA U RH
SEMINAR: PROJEKTIRANJE ASFALTNIH KOLNIKA, ZAGREB, 21.04.2026.
u 2024. godini je proizvedeno ukupno 2,9 milijuna tona asfalta
40 tvrtki proizvodi asfalt na 58 asfaltnih baza
od ukupne proizvodnje asfalta ugrađeno je:
  63% u završne slojeve kolnika, 3% u vezne slojeve kolnika i 34% u nosive slojeve kolnika
za završne slojeve kolnika su korišteni:
asfaltbetoni (92%), SMA (7%) i BBTM (1%)
od ukupno 58 asfaltnih baza:
28 baza (48%) je opremljeno za dodavanje reciklažnog asfalta,
12 baza (21%) je opremljeno uređajima za upjenjavanje bitumena za proizvodnju NT asfalta
620.000 t asfalta je proizvedeno s dodatkom reciklažnog asfalta (21% ukupne proizvodnje)
203.000 t nisko-temperaturnog asfalta (7% ukupne proizvodnje asfalta), a proizvodile su ga samo 2 tvrtke
309.000 t s PmB-om (10% ukupne proizvodnje asfalta)
Izvor: Internet stranica Hrvatskog asfalterskog društva

## Slide 30
ZAKLJUČNO
SEMINAR: PROJEKTIRANJE ASFALTNIH KOLNIKA, ZAGREB, 21.04.2026.
Na projektantima i proizvođačima je odgovornost ispravnog odabira (proizvoda / sustava) za konkretnu namjenu
TPAK daje dovoljno jasan zakonski okvir s velikom širinom palete proizvoda
Na svim dionicima je odgovornost očuvanja okoliša!